## Slide 1: Prof. Msc. Wilson Tadeu Rosa Filho wilson@3es.eng.br | (15) 99729-9860

## Slide 2: Concreto Armado 2
Introdução
Capítulo 01

## Slide 3: SITE:
WWW.3ES.ENG.BR/CONCRETO

## Slide 4: SITE:
WWW.3ES.ENG.BR/CONCRETO

## Slide 8: 1 - Princípios Gerais do Projeto Estrutural

## Slide 17: 2 – Concepção estrutural
A concepção estrutural, ou simplesmente estruturação consiste em escolher um sistema estrutural que constitua a parte resistente do edifício.

## Slide 18: 3 – Pilares
A concepção inicia-se pelos pilares de canto, depois os pilares de extremidade e então os internos;
Procura-se embuti-los nas paredes;
Deve-se, sempre que possível, dispor os pilares alinhados, a fim de formar pórticos
- Distâncias entre seus eixos da ordem de 4 m a 6 m.

## Slide 19
Área mínima de 360cm²
Menor dimensão 19cm

## Slide 20: EDIFÍCIO - MODELO

## Slide 21: CORTE ESQUEMÁTICO

## Slide 22: PLANTA HUMANIZADA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
3.1 – Numeração dos pilares

## Slide 23: FORMA TIPO

## Slide 24: FORMA CAIXA D´ÁGUA

## Slide 25
3.2 – Área de influência

## Slide 27
3.3 – Cargas Admitidas no processo de pré-dimensionamento

## Slide 28
3.4 – Estimativas dos carregamentos dos pavimentos: Fundo e Tampa da Caixa d´agua

## Slide 29
3.5 – Estimativas dos carregamentos dos pavimentos: Fundação, Tipo e Cobertura

## Slide 30
3.6 – Pré dimensionar os pilares considerando seção retangular com lado menor igual a 20cm

## Slide 31
3.7 – Pré dimensionar os pilares considerando seção circular

## Slide 32
A estruturação segue com o posicionamento das vigas nos diversos pavimentos. Além daquelas que ligam os pilares, formando pórticos, outras vigas podem ser necessárias, seja para dividir um painel de laje com grandes dimensões, seja para suportar uma parede divisória e evitar que ela se apoie diretamente sobre a laje.
4 – Vigas

## Slide 33
4.1 – Pré-dimensionamento das vigas

## Slide 34
VE1 12x30
V101 19x50
V102 12x50
V103 12x50
V104 12x50
V105 12x50
V106 12x50
V107 19x50
V108 19x50
V109 19x50
V110 12x50
V111
12x30
V112 12x50
V113
12x30
V114 19x50
V115
12x30
V116 12x50
V117
12x30
V118 12x50
4.2 – Numeração das vigas

## Slide 35
4.3 – Pré-dimensionar as vigas baldrames

## Slide 36: VIGAS - COTA ENTRE APOIOS

## Slide 38: Concreto Armado 2
Lajes Maciças de Concreto
Capítulo 2

## Slide 39
L101
h=8
L102
h=10
L103
h=10
L104
h=10
L105
h=8
L106
h=10
L107
h=10
L108
h=10
L109
h=10
L110
h=8
L111
h=8
L112
h=10
L113
h=10
1.– Numeração das Lajes

## Slide 40
2.– Desenho das formas

## Slide 42
3.– Vinculação de Lajes Maciças

## Slide 43
4.– Vão teórico

## Slide 44
5.– Classificação das lajes

## Slide 45
5.1 – Lajes armadas em uma direção

## Slide 46
5.1.1 – Condições p/ laje armada em uma direção

## Slide 47
5.1.2 – Momentos, reação de apoio e flechas p/ laje armada em uma direção

## Slide 48
5.1.3 – Coeficientes m,n, v1,v2 e k

## Slide 49
5.2 – Lajes armadas em duas direções

## Slide 50
5.2.1 – Tipos de laje da tabela de Czerny

## Slide 51
5.2.2 – Cálculo dos momentos fletores usando a tabela de Czerny

## Slide 52
5.2.3 – Exemplo de uso da tabela de Czerny

## Slide 53
5.3 – Transformação de lajes contínuas em lajes isoladas.

## Slide 55: Concreto Armado 2
Cálculo das Lajes Maciças do Pavimento Tipo
Capítulo 3

## Slide 56
A verificação será dividida em nove etapas com o preenchimento de tabelas padronizadas.

## Slide 58: 1 - Vinculação de bordos de laje
L101
h=8
L102
h=10
L103
h=10
L104
h=10
L105
h=8
L106
h=10
L107
h=10
L108
h=10
L109
h=10
L110
h=8
L111
h=8
L112
h=10
L113
h=10

## Slide 59: CLASSIFICAÇÃO DAS LAJES ARMADAS EM DUAS DIREÇÕES

## Slide 60
2 - Verificação da altura da laje

## Slide 61
2 - Verificação da altura da laje

## Slide 62
Para lajes com mais de 4m de vão teórico, que suportam paredes, na direção do vão suscetível a fissuração, multiplicar o valor acima por L/4, com L em metros
2.1 - Equação da altura mínima

## Slide 63
2.2 – ψ2 p/ laje armada em uma direção

## Slide 64
2.3 – ψ2 p/ laje armada em duas direções

## Slide 65
2.4 – ψ3 p/ laje maciça

## Slide 66
3 - Carga nas lajes

## Slide 67
3 - Carga nas lajes

## Slide 68
3.1 - Cargas Permanentes em estruturas de edifício

## Slide 69
3.2 – Peso de enchimentos de rebaixo

## Slide 70
3.3 – Lajes que suportam parede

## Slide 73
3.4 – Valores mínimos das sobrecargas verticais atuantes nas lajes (6120:1978)

## Slide 74
4 - Momento Fletor nas Lajes

## Slide 75
4 - Momento Fletor nas Lajes

## Slide 76
Cálculo dos momentos fletores usando a tabela de Czerny

## Slide 77
Caso 1 - tabela de Czerny

## Slide 78
Caso 2A - tabela de Czerny

## Slide 79
Caso 3 - tabela de Czerny

## Slide 80
Caso 5B - tabela de Czerny

## Slide 81
5 - Armadura positiva

## Slide 82
5 - Armadura positiva

## Slide 83
5.1 – Dimensionamento e verificação de lajes – Estado Limite Último

## Slide 84
5.2 – Armaduras para flexão

## Slide 85
5.3 – Tabela kc/ks

## Slide 86
5.4 – Exigências para as armaduras

## Slide 88
6 - Configuração da Armadura positiva

## Slide 90
6.1 - Armadura para lajes (cm2/m)

## Slide 91
6.2 – Desenho de Armação

## Slide 92
6.3 –Armação Laje L101 e L102

## Slide 93
6.4 – Tabela de ferros
TABELA DE FERROS |  |  |  | 
Posição N | f (mm) | Quant. | Comp. Unitário (cm) | Comp. Total (cm)
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 

## Slide 94
6.5 – Resumo de Aço
RESUMO DE AÇO |  |  | 
f (mm) | kg/m | Comp. (m) | Peso (kg)
6.3 | 0,25 |  | 
8 | 0,40 |  | 
10 | 0,63 |  | 
12.5 | 1,00 |  | 
16 | 1,60 |  | 
20 | 2,50 |  | 
25 | 4,00 |  | 

## Slide 95
7 - Armadura - negativa
Xd= (X1d+X2d)/2 ou
80% do maior entre X1d ou X2d

## Slide 96
7 - Armadura - negativa

## Slide 97: 7.1 – Esquema – Momento Negativo
L101
L102
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113
L103
2,90
2,90
y
x
2,32
x
y
4,22
5,45
x
y
3,55
3,55
x
y
4,31
y
x
4,31
3,01
4,31
4,31
y
x
3,01
4,22
x
y
5,45

## Slide 98
8 - Configuração da Armadura - negativa

## Slide 99
8.1 - Armadura negativa

## Slide 104
9 - Reação de Apoio das lajes

## Slide 106: 9.1 – Esquema – Reação
L101
L102
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113
L103
5,12
y
x
5,12
3,61
3,61
x
y
3,15
5,45
7,24
4,15
y
x
3,93
2,27
5,22
5,22
x
y
3,52
3,52
3,00
5,20
x
y
8,99
8,99
6,03
y
x
6,03
3,93
2,27
x
y
4,58
4,58
3,59
3,59

## Slide 107: Concreto Armado 2
Verificação das Lajes – Estado Limite de Serviço
Capítulo 4

## Slide 108: 1.– Flecha imediata
Para lajes armadas em duas direções
fo = (fz.p.lx4)/Ecs.h³
onde:
fo = flecha imediata
p = carregamento distribuído
lx = menor vão teórico
Ecs = 4760 fck1/2 módulo de elasticidade
h = espessura da laje

## Slide 109: 2.– Flecha diferida no tempo
foo = 2.fo
3.– Flecha máxima
fmáx = lx/250
Fmáx é flechas limite que podem ocorrer na laje

## Slide 110: 4.– Ações de cálculo
pd = pgk + Ψ2.pqk
pgk = valor característico das ações permanentes
pqk = valor característico das ações variáveis
Ψ2 = 0,3 p/ edifício residencial
Ψ2 = 0,4 p/ edifício comercial e industrial
Ψ2 = 0,6 p/ biblioteca, arquivos, oficina e garagem

## Slide 111: 5.– Verificar a flecha das lajes L101 e L105
Dados
fck = 25MPa
Aço = CA-50
pgk = 6,22 kN/m²
pqk = 2,00 kN/m²
lx = 1,75
ly = 3,05
h=8

## Slide 112: 5.1 Valor do carregamento de cálculo
pd = pgk + Ψ2.pqk
pd = 6,22 + 0,3.2,0
pd = 6,82 kN/m² = 6,82 x 10-4 kN/cm²

## Slide 113: 5.2. - Módulo de Elasticidade Secante
Ecs = 4760 fck1/2
Ecs = 4760.251/2
Ecs = 23800 MPa = 2380kN/cm²

## Slide 114: 5.3. Busca do coeficiente fz para cálculo da flecha
ly/lx = 3,05/1,75 = 1,74

## Slide 115: 5.4 Interpolando valores de fz
ly/ lx fz
1,70 0,106
1,74 x
1,80 0,112
(x – 0,112)/(0,106 – 0,112) = (1,74 – 1,80)/(1,70-1,80)
x = 0,1084

## Slide 116: 5.5. Flecha imediata
fo = (fz.p.lx4)/Ecs.h³
fo = (0,1084 . 6,82.10-4 . (175)4) / (2380.8³)
fo = 5,70. 10 -2 cm

## Slide 117: 5.6. Flecha diferida no tempo
foo = 2.fo
foo = 2 . 5,70. 10 -2 cm
foo = 0,11 cm

## Slide 118: 5.7. Flecha máxima
fmáx = lx/250
fmáx = 175/250
fmáx = 0,70 cm
0,11 < 0,70 \ A flecha da laje esta ok!!!

## Slide 119: Concreto Armado 2
Dimensionamento e detalhamento de viga
Armadura de Flexão
Capítulo 5

## Slide 120: 1.– Esquema Estrutural
19
126
19
126
30
143
12
225
30
V112 (12X50)
Rv107a
Rv103
a1
a2
b1
b2
145
151
164
246
P18
P13
P18
V107
V103

## Slide 121: 2.– Carregamentos atuantes
- Reações das lajes
- Peso próprio das vigas
- Peso próprio de paredes

## Slide 122
L101
L102
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113
L103
x
y
3,52
5,20
x
y
8,99
8,99
6,03
y
x
2,27
x
y
3,59
2.1– Reação de apoio das lajes
P18
P13
P8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9
P10
P11
P12
P14
P15
P16
P17
P19
P20
VE1
V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107
V108
V109
V110
V111
V112
V113
V114
V115
V116
V117
V118

## Slide 123
2.2 – Peso próprio das vigas
PP = 25 x bw x h [kN/m]
bw
h

## Slide 124
2.3 – Peso próprio da parede
Parede acabada de 15cm em bloco cerâmico
P.Par = 1,5 x h [kN/m]
Parede acabada de 19cm em bloco cerâmico
P.Par = 2,1 x h [kN/m]
h

## Slide 125
2.4 – Reação da viga V103
c1
424
Rv103
Rv103
V103 (12X50)
Cálculo do carregamento
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 8,99 x 3,52 = 12,51 kN/m
C1 = 1,50 + 3,75 + 12,51 = 17,76kN/m

## Slide 126
17,76 kN/m
424
Rv103
Rv103
V103 (12X50)
Cálculo da Reação
Rv103 = (p x L)/2
Rv103 = (17,76 x 4,24)/2
Rv103 = 37,65 kN

## Slide 127
Cálculo do carregamento
PP = 25 x 0,19 x 0,5 = 2,375 kN/m
P.Par = 2,1 x 2,5 = 5,25 kN/m
R.Laje = 2,27 kN/m
C1 = 2,375 + 5,25 + 2,27 = 9,9 kN/m
d1
3,35
Rv107a
Rv107c
V107 (19X50)
3,35
Rv107b
2.5 – Reação da viga V107

## Slide 128
Cálculo da Reação
Utilizando-se o processo de Cross tem-se o seguinte resultado:
Rv107a = 12,43kN
9,90 kN/m
3,35
Rv107a
Rv107c
V107 (19X50)
3,35
Rv107b

## Slide 129
2.6 – Reação distribuídas
Trecho a1
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 3,57 kN/m
a1 = 8,82 kN/m

## Slide 130
Trecho a2
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 3,57 + 6,03 = 9,6 kN/m
a2 = 14,85 kN/m

## Slide 131
Trecho b1
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 6,03 kN/m
b1 = 11,28 kN/m

## Slide 132
Trecho b2
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 5,20 + 6,03 = 11,23 kN/m
b1 = 16,48 kN/m

## Slide 133: 3.– Esforços Solicitantes e Dimensionamento
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
b
(item 3.1.2)
MEP
[kNm
(item 3.2)
X [KNm]
0,58 0,42
-9,66 23,7
-3,81 6,45
-6,85 29,63
-20,32
59,78
SMEP1
SMEP2
b1
b2
SMEP1 - b1x(SMEP1+SMEP2)
SMEP2 – b2x(SMEP1+SMEP2)
-43,21 43,21
A
B
C

## Slide 134
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
Reação [KN]
(item 3.3)
SX/L
[kN/m]
-
+
-
+
V
[kN]
R
[kN]
21,72 25,93 49,55 47,14
A
B
C
14,6 14,6 10,34 10,54
7,12 40,53 60,09 36,6
7,12 100,62 36,6
V = Reação + SX/L
V = Reação + SX/L
+

## Slide 135
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
X [KNcm]
4321
A
B
C
DIMENSIONAMENTO A FLEXÃO – PARTE 1
M [KNcm]
(item 3.4)
1229 4024
Xd [KNcm]
(item 3.5)
Md [KNcm]
(item 3.5)
6049
Xd = 1,4.X
1721 5690
Md = 1,4.M

## Slide 136
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
kc
14,75 4,2 4,46
A
B
C
DIMENSIONAMENTO A FLEXÃO – PARTE 2
ks
As
Configuração
armadura
0,024 0,025 0,025
0,90 3,29 3,09
2f12.5 3f12.5 3f12.5
2f12.5
3f12.5
3f12.5

## Slide 137
Revisão Método de Cross
A). Coeficiente de Rigidez

## Slide 138
B). Coeficiente de Distribuição
A
B
C

## Slide 139
C). Coeficiente de Transmissão
,5

## Slide 140
D). Momento de Engastamento Perfeiro - MEP
A
B
L
q
A
B
L
P
a
b

## Slide 141
A
B
L
q
A
B
L
q

## Slide 142
A
B
L
P
a
b
A
B
L
P
a
b

## Slide 143
()
A
B
L
a
b
A
B
L
a
b
q
A
B
L
a
b
q
q

## Slide 144
3.1.1– Cálculo do coeficiente de rigidez
=

## Slide 145
3.1.2 – Cálculo do coeficiente de distribuição
A
B
C

## Slide 146
A
B
C

## Slide 147
3.2.1 – Cálculo do MEP – trecho A
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
1,45
1,51
2,96
A
B

## Slide 148
q=8,82 kN/m
1,45
1,51
L = 2,96
A
B
9,66 kNm

## Slide 149
q=14,85 - 8,82 = 6,03 kN/m
b = 1,45
a =1,51
L= 2,96
A
B
-3,81 kNm

## Slide 150
-6,85 kNm
P=12,43 kN
a=1,45
b=1,51
L=2,96
A
B

## Slide 151
3.2.1 – Cálculo do MEP – trecho B
11,28 kN/m
16,48 kN/m
1,64
2,46
4,10
37,65 kN

## Slide 152
q = 11,28 kN/m
1,64
2,46
L = 4,10
23,7 kNm

## Slide 153
q = 16,48 - 11,28 = 5,2 kN/m
b = 1,64
a =2,46
L= 4,10
6,45 kNm

## Slide 154
a = 1,64
b = 2,46
L = 4,10
P = 37,65 kN
29,63 kNm

## Slide 155
3.3.1 – Cálculo das Reações – trecho A
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
1,45
1,51
2,96
A
B
RA
RB
RA = 21,72 kN
RB = 25,93 kN

## Slide 156
3.3.2 – Cálculo das Reações – trecho B
RB
RC
RB = 49,55 kN
RC = 47,14 kN
11,28 kN/m
16,48 kN/m
1,64
2,46
4,10
37,65 kN
B
C

## Slide 157
3.4 – Cálculo dos Momentos no meio do vão
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
A
B
C
37,65 kN
7,12
40,53
60,09
36,6
Diagrama de Cortante [kN]
7,12
100,53
36,6

## Slide 158
3.4.1 – Trecho A
xesq = Vesq/q
xesq = 7,12/8,82
xesq =0,81 < 1,45 \ ok!
Posição do momento máximo
Momento máximo (M)
M = 7,12 x 0,81 – 8,82 x 0,81²/2 = 2,87kNm = 287kNcm

## Slide 159
Admitindo-se engastamento perfeito a direita (Trecho isolado)
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
1,45
1,51
2,96
A
B
-20,32
SMEP1
Reação [KN]
SX/L [kN/m]
V [kN]
21,72 25,93
-6,85 +6,86
14,87 32,79

## Slide 160
xesq = Vesq/q
xesq = 14,87/8,82
xesq = 1,68 > 1,45 \ ñ ok!
IMPORTANTE:
Quando se obtém ñ ok, nas duas tentativas significa que o momento máximo está na ponto de aplicação da carga concentrada.
Posição do momento máximo
xdir = Vdir/q
xdir = 32,79/14,85
xdir = 2,2 > 1,51 \ ñ ok!

## Slide 161
Momento máximo (M*)
M* = 14,87 x 1,45 – 8,82 x 1,45²/2 = 12,29kNm = 1229kNcm

## Slide 162
Momento no meio do vão – trecho A
M* = 1229kNcm
M = 287kNcm
- Viga Contínua
- Trecho isolado
Considerar o maior momento entre M e M*.
Neste caso se adota 1229kNcm

## Slide 163
3.4.1 – Trecho B
xdir = Vdir/q
xdir = 36,6/16,48
xdir =2,22 < 2,46 \ ok!
Posição do momento máximo
Momento máximo (M)
M=36,6 x 2,22–16,48 x 2,22²/2 =40,64kNm = 4064kNcm

## Slide 164
Admitindo-se engastamento perfeito a esquerda (Trecho isolado)
59,78
SMEP2
Reação [KN]
SX/L [kN/m]
V [kN]
49,65 47,14
+14,58 -14,58
64,23 32,56
RB
RC
11,28 kN/m
16,48 kN/m
1,64
2,46
4,10
37,65 kN
B
C

## Slide 165
Posição do momento máximo
xdir = Vdir/q
xdir = 32,52/16,48
xdir = 1,97 < 2,46 \ ok!
Momento máximo (M*)
M* = 32,56 x 1,97 – 16,48 x 1,97²/2 = 32,16kNm = 3216kNcm

## Slide 166
Momento no meio do vão – trecho B
M* = 3216kNcm
M = 4064kNcm
- Viga Contínua
- Trecho isolado
Considerar o maior momento entre M e M*.
Neste caso se adota 4064kNcm

## Slide 167
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
A
B
C
37,65 kN
Diagrama de Momento Fletor [kNcm]
7,12
100,53
36,6
1229
3216
4321
4064
287

## Slide 168
3.5 – Dimensionamento a Flexão
3.5.1 – Cálculo de Md e Xd
gf = 1,4
Md = 1229 x 1,4 = 1721 kNcm
Md = 4064 x 1,4 = 5690 kNcm
Xd = 4321 x 1,4 = 6049 kNcm

## Slide 169
3.5.2 – Cálculo de kc
No caso de viga se considera: d=h-4cm
kc = (12 x 46²)/6049 = 4,20
kc = (12 x 46²)/1721 = 14,75
kc = (12 x 46²)/5690 = 4,46

## Slide 170
3.5.3 – Busca dos valores de ks

## Slide 171
3.5.4 – Cálculo de As
As = (0,025 x 6049)/46 = 3,29cm²
As = (0,024 x 1721)/46 = 0,90cm²
As = (0,025 x 5690)/46 = 3,09cm²

## Slide 172
3.5.5 – Armadura mínima
fcd = 25/1,4 = 17,86 MPa
fyd = 500/1,15 = 434,78 MPa
rmin = 0,035 x 17,86/434,78 = 0,00143
Portanto adota-se 0,0015
Asmin = 0,0015 x 12 x 50 = 0,9cm²

## Slide 173: Área da seção de armadura de vigas
3.5.6 – Configuração da armadura

## Slide 174: Concreto Armado 2
Dimensionamento e detalhamento de viga
Armadura de Cisalhamento
Capítulo 6

## Slide 175: 4.– Cisalhamento em viga
As vigas, em geral, são submetidas simultaneamente a momento fletor e a força cortante.

## Slide 176: 4.1– Modelo de Treliça
O modelo clássico de treliça foi idealizado por Ritter e Mörsch, no início do século XX, e se baseia na analogia entre uma viga fissurada e uma treliça.

## Slide 177
• banzo superior → cordão de concreto comprimido;
• banzo inferior → armadura longitudinal de tração;
• diagonais comprimidas → bielas de concreto entre as fissuras;
• diagonais tracionadas → armadura transversal (de cisalhamento).

## Slide 178: 4.2– Ruptura por esmagamento da biela
A ruptura da diagonal comprimida determina o limite superior da capacidade resistente da viga à força cortante.

## Slide 179: 4.3 – Força cortante solicitante de cálculo
Onde:
Vsd = força cortante solicitante de cálculo;
Vk = força cortante característica;
gf = coeficiente de majoração das ações = 1,4.

## Slide 180: 4.4 – Verificação do concreto
Para afastar o perigo de Ruptura das diagonais comprimidas do concreto deve-se satisfazer as seguintes equações:

## Slide 181: 4.5 – Armadura mínima
Segundo a NBR 6118:2014, a armadura transversal
mínima deve ser constituída por estribos, com taxa geométrica:

## Slide 182: 4.6 – Cálculo da armadura de cisalhamento

## Slide 183: 4.7 – Taxa de armadura rw e Armadura Asw
rw > rwmin
Asw = área da seção transversal da armadura de cisalhamento.
s = espaçamento das barras da armadura
ssw = 435MPa

## Slide 184: 4.8 – Vrd3
Vrd3 é o maior valor de força cortante, no trecho de viga situado entre a seção de força cortante nula e o apoio, para o qual a taxa mínima de armadura é suficiente para definir a armadura transversal.
Unidades:
Vrd3 [kN]
fck [MPa]
bw e d [cm]

## Slide 185: 4.9 – Exigências para a armadura transversal

## Slide 186
4.10 – Área da armadura de estribos de dois ramos (cm²/m)

## Slide 187
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
V [KN]
A
B
C
7,12 40,53 60,09 36,6
9,97 56,7 84,1 51,2
Vsd [KN]
239,4 239,4 239,4 239,4
VRd2 [KN]
64,65 64,65 64,65 64,65
VRd3 [KN]
DIMENSIONAMENTO AO CISALHAMENTO – PARTE 1
Vsd < Vrd2 \ ok!! – Não há Ruptura da biela comprimida.

## Slide 188
12,43 kN
37,65 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
Vc [KN]
A
B
C
42,45 42,45 42,45 42,45
- - 41,65 -
Vsw [KN]
1,41 1,41 2,31 1,41
Asw/s [cm²/m]
f5c/25 f5c/25 f5c/15 f5c/25
Configuração
Vsd < Vrd3 \ Vsw não precisa ser calculado. Utiliza-se armadura mínima.
DIMENSIONAMENTO AO CISALHAMENTO – PARTE 2

## Slide 189: 4.11 – Detalhamento da armadura de cisalhamento
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
A
B
C
9,97
56,7
84,1
51,2
Diagrama de Cortante - Vsd [kN]
x
64,65
37,65 kN

## Slide 190
x = (84,1 – 64,65)/11,28 = 1,72 < 1,64
Portanto, o ponto a partir do qual se para a armadura calcula é no ponto de aplicação da carga concentrada.

## Slide 191
19
126
19
126
30
143
12
225
30
P18
P13
P18
V107
V103
N.1 12 f 5 c/25
(271)
N.1 11 f 5 c/15
(155)
N.1 10 f 5 c/25
(225)
V112 (12X50)
12
50
6
44
N.1 33 f 5 c=113

## Slide 192
4.9 – Estribo – Comprimento de 2 Ganchos

## Slide 193: Concreto Armado 2
Dimensionamento e detalhamento de viga
Armadura longitudinal da viga
Capítulo 7

## Slide 194: 1.–ADERÊNCIA E ANCORAGEM
Aderência (bond, em inglês) é a propriedade que impede que haja escorregamento de uma barra em relação ao concreto que a envolve. É, portanto, responsável pela solidariedade entre o aço e o concreto, fazendo com que esses dois materiais trabalhem em conjunto.

## Slide 195: 1.1 –TIPOS DE ADERÊNCIA
Esquematicamente, a aderência pode ser decomposta em três parcelas: adesão, atrito e aderência mecânica. Essas parcelas decorrem de diferentes fenômenos que intervêm na ligação dos dois materiais.

## Slide 196: 1.1.1 –Aderência por Adesão
Ocorre em função de ligações físico-químicas, na interface das barras com a pasta.
A Figura mostra um cubo de concreto moldado sobre uma placa de aço.

## Slide 197: 1.1.2 – Aderência por Atrito
O atrito manifesta-se quando há tendência ao deslocamento relativo entre os materiais. Depende da rugosidade superficial da barra e da pressão transversal exercida pelo concreto.

## Slide 198: 1.1.3 – Aderência Mecânica
A aderência mecânica é devida à conformação superficial das barras. Nas barras de alta aderência, as saliências mobilizam forças localizadas, aumentando significativamente a aderência.

## Slide 199
A separação da aderência nas três parcelas - adesão, atrito e aderência mecânica - é apenas esquemática, pois não é possível quantificar isoladamente cada uma delas.

## Slide 200: 2.– Situações de aderência

## Slide 201: 3.– Resistência da aderência

## Slide 202: 4.– Comprimento de ancoragem
Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que seus
esforços sejam integralmente transmitidos para o concreto.
Na ancoragem por aderência, os esforços são ancorados por meio de um
comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho.

## Slide 203: 5.– Comprimento de Ancoragem Necessário
Nos casos em que a área efetiva da armadura Αs,ef é maior que a área calculada As,calc, a tensão nas barras diminui e, portanto, o comprimento de ancoragem pode ser reduzido na mesma proporção.

## Slide 204: 6.– Ganchos nas barras tracionadas
Os ganchos das extremidades das barras da armadura longitudinal de tração podem ser: semicirculares, em ângulo de 45º e em ângulo reto.

## Slide 205
Ainda segundo a NBR 6118, o diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais de tração deve ser pelo menos igual ao
estabelecido na Tabela.

## Slide 206: 7. – Vigas usuais de edifício
A seguir serão apresentadas prescrições para o detalhamento de vigas usuais de edifício.

## Slide 207: 7.1 – Espaçamento livre em barras

## Slide 208: 7.2 – Armadura em mais de uma camada

## Slide 209: 7.3 – Barras Longitudinais que chegam aos apoios

## Slide 210
19
126
19
126
30
143
12
225
30
P18
P13
P18
V107
V103
N.1 12 f 5 c/25
(271)
N.1 11 f 5 c/15
(155)
N.1 10 f 5 c/25
(225)
V112 (12X50)
N2 2 f 12.5 C=724
N3 1 f 12.5 C=230
101
N4 2 f 12.5 C=724
N5 1 f 12.5 C=300
20

## Slide 211
12,43 kN
8,82 kN/m
14,85 kN/m
11,28 kN/m
16,48 kN/m
145
151
164
246
296
410
A
B
C
37,65 kN
Diagrama de Momento Fletor [kNcm]
7,12
100,53
36,6
1229
4321
4064

## Slide 212: 7.5 – Translado do diagrama de momentos
Para verificação da ancoragem o diagrama de momento atuante deverá ser trasladado em al no sentido de aumentar os momentos fletores de cada seção.
Valores do deslocamento al |  |  | 
 | h ≤ 0,7 | 0,7 < h < 0,9 | h ≥ 0,9
al | 1,0d | 0,75d | 0,5d
d = altura útil da seção

## Slide 213
Valores do deslocamento al |  |  | 
 | h ≤ 0,7 | 0,7 < h < 0,9 | h ≥ 0,9
al | 1,0d | 0,75d | 0,5d
al a direita do P18
al a esquerda de P13
al a direita de P13
al a esquerda de P8

## Slide 214: 7.6 – Ancoragem de apoio extremo

## Slide 215: 7.6.1 – Ancoragem em P18
N2 2 f 12.5 C=724
19
P18
1- Cálculo da força a ser ancorada
As,calc = Rsd/fyd = 9,97 x 10 /500/1,15 = 0,23cm²
2- Cálculo de As,cal
Rsd = (al/d).Vsd = 1 x 9,97 = 9,97kN
Consulta-se tabela p/ fck=25MPa e aço CA-50 \ lb=38f = 48cm
3- Comprimento de ancoragem lb
lb,nec = lb.As.calc / As.e = (48x0,23) / 2,5 = 4,4cm
4- Cálculo lb,nec
As.e = 2 f 12.5 \ 2,5cm²

## Slide 216
N2 2 f 12.5 C=724
19
P18
10 f = 10 x 12,5 = 125mm = 12,5cm
5- Valores mínimos de lb,nec
0,3 lb = 0,3 x 48 = 14,4 cm
10cm
Na prática se usa todo o comprimento disponível \ 19-3 = 16cm

## Slide 217: 7.6.2 – Ancoragem em P8
N2 2 f 12.5
30
P8
1- Cálculo da força a ser ancorada
As,calc = Rsd/fyd = 51,2 x 10 /500/1,15 = 1,18cm²
2- Cálculo de As,cal
Rsd = (al/d).Vsd = 1 x 51,2 = 51,2 kN
Consulta-se tabela p/ fck=25MPa e aço CA-50 \ lb=38f = 48cm
3- Comprimento de ancoragem lb
lb,nec = lb.As.calc / As.e = (48x1,18) / 2,5 = 22,7cm
4- Cálculo lb,nec
As.e = 2 f 12.5 \ 2,5cm²

## Slide 218
10 f = 10 x 12,5 = 125mm = 12,5cm
5- Valores mínimos de lb,nec
0,3 lb = 0,3 x 48 = 14,4 cm
10cm
Na prática se usa todo o comprimento disponível \ 30-3 = 27cm
N2 2 f 12.5
30
P8

## Slide 219: 7.7.1 – Ancoragem fora do apoio sobre P13
al
al
lb
lb
38/0,7 f + 1,0d + 1,0d + 38/0,7 f = 230
10f
10f
Esta barra esta em situação de má aderência portanto deve-se dividir o valor de lb por 0,7.
d = h-4cm = 46cm
má aderência

## Slide 220: 7.7.2 – Ancoragem fora do apoio entre P13 e P18
al
Graficamente = C=300
lb
al
lb
10f
10f

## Slide 221: 7.8 – Ancoragem de apoio interno

## Slide 222: 7.9 – Ancoragem negativa das extremidades

## Slide 225: 7.9.1 – Ligação de V112 com P18

## Slide 226: 7.9.2 – Cálculo do índice de esbeltes

## Slide 227: 7.9.3 – Cálculo do MEP

## Slide 228: 7.9.4 – Cálculo do momento na viga

## Slide 229: 7.9.5 – Verificação da armadura negativa de apoio

## Slide 230: 7.10.1 – Ligação de V112 com P8

## Slide 231: 7.10.2 – Cálculo do índice de esbeltes

## Slide 232: 7.10.3 – Cálculo do MEP

## Slide 233: 7.10.4 – Cálculo do momento na viga

## Slide 234: 7.10.5 – Verificação da armadura negativa de apoio

## Slide 235: Barras – Comprimento de 2 Ganchos

## Slide 236: Comprimento de ancoragem básico

## Slide 237: Momento de Engastamento Perfeito

## Slide 238: Concreto Armado 2
Pilares
Capítulo 8

## Slide 239: Dimensionamento e detalhamento do pilar P13
V105
V112

## Slide 240
P13

## Slide 241
P13

## Slide 242
P13

## Slide 243: 1.– Reação proveniente do nível da cobertura = 70kN
Dado fornecido
70kN

## Slide 244: 2.– Reação da viga V112 em P13 = 100,53kN
Calculado em aulas anteriores

## Slide 245: 3.– Reação da viga V105 em P13 = 39,26kN
c1
417
P12
P13
V105 (12X50)
Cálculo do carregamento
PP = 25 x 0,12 x 0,5 = 1,50 kN/m
P.Par = 1,5 x 2,5 = 3,75 kN/m
R.Laje = 8,99 x 4,59 = 13,58 kN/m
C1 = 1,50 + 3,75 + 13,58 = 18,83kN/m

## Slide 246
Cálculo da Reação
P12=P13 = (p x L)/2
P12=P13 = (18,83 x 4,17)/2
P12=P13 = 39,26 kN
c1
417
P12
P13
V105 (12X50)

## Slide 247: 4.– Cálculo do momento atuante no pilar devido a Viga V105
Os pilares de extremidade estão submetidos a flexão normal composta.
A flexão decorre da interrupção sobre o pilar, da viga perpendicular a borda considerada. Por isto, a situação básica de projeto dos pilares de extremidade é a flexão normal composta

## Slide 248
Quando não for considerada a solidariedade dos pilares com as vigas, os momentos fletores de cada nó dos pilares de extremidade poderão ser calculados de forma aproximada pelas seguintes equações:

## Slide 251: 4.1– Cálculo do momento de engastamento perfeito
q = 18,83 kN/m
L = 4,17
27,3 kNm

## Slide 252: 4.2– Cálculo dos índices de Esbeltez
=
57,16 cm³
=
299,76 cm³
=
57,16 cm³

## Slide 253: 4.3– Cálculo do momento atuante no pilar
3,77kNm
3,77kNm

## Slide 254: 5 – Cálculo de P13 no lance 3
Mbase
Mtopo

## Slide 255: 5.1– Carregamentos
= 70 + 100,53 + 39,26
1.– Reação proveniente do nível da cobertura = 70kN
2.– Reação da viga V112 em P13 = 100,53kN
3.– Reação da viga V105 em P13 = 39,26kN
209,8 kN

## Slide 256
M = 377kNcm
19
30
y
L = 3,00m
e1sup
e1inf

## Slide 257: 5.2– Excentricidades iniciais e1

## Slide 258
L = 3,00m
e1c
maior entre e1,inf e e1,sup

## Slide 259: 5.3 – Cálculo de Nd

## Slide 260
5.4 – Cálculo da excentricidade mínima
y
x
Nd
2,07
x
Nd
2,40
y

## Slide 261
5.5 – Índice de Esbeltez
= = 54,7
= = 34,6

## Slide 262
5.5 – Índice de Esbeltez limite

## Slide 264
5.7 – Comparação do Índice de Esbeltez e Índice de Esbeltez limite
34,6
54,7

## Slide 265
5.8 – Calculo de e2y pelo método da curvatura aproximada

## Slide 268
5.9 – Excentricidade total
y
x
Nd
2,07 + 2,37 = 4,44cm
x
Nd
2,40
y
Situação + crítica

## Slide 269
5.10 – Verificação da armadura

## Slide 271
5.10.1 – Uso de ábacos – busca do valor wt

## Slide 273
5.10.2 – armadura total

## Slide 274
5.10.2 – armadura mínima
As,min
As,min
Para pilares retangulares deve-se ter no mínimo 4 barras de 10mm

## Slide 275
5.10.3 – detalhamento da armadura do pilar
PC=+12,00
COBERTURA
PC=+9,00
TERCEIRO

## Slide 276: 6 – Detalhamento das armaduras do pilar

## Slide 278: 6.1 – Armadura longitudinal

## Slide 281: 6.2 – Armadura transversal

## Slide 284
Estribo – Comprimento de 2 Ganchos

## Slide 285: Comprimento de ancoragem básico

## Slide 286: Ábaco – A-10

## Slide 287: Ábaco – A-11

## Slide 288: Ábaco – A-12

## Slide 289: Ábaco – A-13

## Slide 290: Ábaco – A-14

## Slide 291: Ábacos – A-17

## Slide 292: Ábacos – A-18

## Slide 293: Ábacos – A-19