## Slide 1: Prof. Msc. Wilson Tadeu Rosa Filho wilson@3es.eng.br | (15) 99729-9860

## Slide 2: Estrutura Metálica
Introdução
Capítulo 01

## Slide 3
SITE:WWW.3ES.ENG.BR/METALICA

## Slide 8: LIVRO DE REFERÊNCIA
Estrutura de Aço – Dimensionamento Prático
Autor: Pfeil, Walter
8º Edição – Rio de Janeiro | LTC – 2009
ISBN 978-85-216-1611-5

## Slide 9: DEFINIÇÕES
1.1 DEFINIÇÕES
Formas usuais de metais ferrosos
  Aço..............................0,008% à 2% de C
  Ferro Fundido..................2% à 4,3% de C
  Ferro Forjado........Inexistente no Mercado

## Slide 10: AÇO
  Aço – Importante saber:
    A resistência por ruptura a tração e a compressão são iguais variando de 300MPa a 1.200MPa
    O carbono aumenta a resistência do aço, porém o torna + frágil.
    Para aplicação estrutural é melhor um aço dúctil, ou seja, menor teor de carbono.

## Slide 11: FERRO FUNDIDO
1.2 NOTÍCIA HISTÓRICA
  Ferro Fundido
    Usado nos anos de 1780 a 1820;
    Em Pontes de arco;
    Em Pontes Treliçadas.

## Slide 12: PONTE COAL BROOKDALE
    Ex. Ponte Coal Brookdale – vão 30m
  Ponte de Coalbrookdale, sobre o rio Severn na Inglaterra, 1779.
Fonte: Petero, T., The Development of Long-Span Bridge Building, ETH, 1981 .

## Slide 13: FERRO FORJADO
  Ferro Forjado
    Usado no final do Século XVIII;
    Em Pontes ferroviárias em treliça;
    Em Correntes de barras de pontes suspensas.

## Slide 14: PONTE MENAI
    Ex. Menai – vão 175m
  Ponte suspensa Menai no País de Gales, construída em 1819-1826.

## Slide 15: AÇO
  Aço
    Processo Industrial em larga escala a partir de 1856;
    Forma + utilizada de metal ferroso.

## Slide 16: PONTE OF FORTH
    Ex. Ponte of Forth – vão 521m
  Ponte Firth of Forth, na Escócia, construída em 1890, foi recorde mundial de vão livre: 521 m.

## Slide 17: CSN
  No Brasil a CSN é a primeira indústria siderúrgica – Volta Redonda/RJ

## Slide 18: EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL
  Edifício Avenida Central
    1º Edifício alto em estrutura metálica do brasil.
    Construção 1961
    Altura 110m

## Slide 19: PONTE RIO-NITERÓI
  Ponte Rio-Niterói
    Vão central de 300m

## Slide 20: Viaduc de Garabit
    Viaduc de Garabit – Sul da França – vão 165m

## Slide 21: AEROPORTO DE BRASÍLIA
  Píer Norte – Aeroporto de Brasília

## Slide 22: PROCESSO DE FABRICAÇÃO
1.3 PROCESSO DE FABRICAÇÃO
    Alto forno
    Conversor de oxigênio
    Tratamento do aço em Panela
    Ligotamento
    Laminação
    Tratamento Térmico

## Slide 23: Laminação

## Slide 24: TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS
1.4 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS
    Aço carbono
    Aços de baixa liga
    Aço carbono é o mais utilizado

## Slide 25: AÇO CARBONO
    Aço carbono
      Em função do teor de carbono, distinguem-se três categorias:

## Slide 26: PROPRIEDADE MECÂNICA DOS AÇOS
    Propriedade mecânica dos aços carbono

## Slide 27: PADRONIZAÇÃO ABNT
    Padronização ABNT

## Slide 28: ENSAIO DE TRAÇÃO
1.5 ENSAIO DE TRAÇÃO

## Slide 29: EXEMPLO 1
    Exemplo 1

## Slide 30: PROPRIEDADE DOS AÇOS
1.6 PROPRIEDADE DOS AÇOS

## Slide 31: PERFIS LAMINADOS
1.7 PRODUTOS SIDERURGICOS ESTRUTURAIS

## Slide 32: PERFIS DE CHAPA DOBRADA
  Perfis de Chapa dobrada

## Slide 33: PERFIS COMPOSTOS
  Perfis compostos de chapas

## Slide 34: TENSÃO RESIDUAL
1.8 TENSÃO RESIDUAL

## Slide 35: SISTEMAS PLANOS
1.9 SISTEMAS ESTRUTURAIS EM AÇO
  Sistemas Planos de elementos lineares

## Slide 36: SISTEMAS APORTICADOS
  Estruturas aporticadas

## Slide 37: MÉTODO DE CÁLCULO
1.10 MÉTODO DE CÁLCULO

## Slide 38: ETAPAS DO PROJETO
  Etapas do projeto estrutural

## Slide 39: NORMAS
  Normas
    até meados da década de 1980, o Método das Tensões Admissíveis;
    NBR 8800:2008 - Método dos Estados Limites
    EUROCODE3 ; AISC 360-05.

## Slide 40: ESTADO LIMITE ÚLTIMO
Estado Limite Último
  A garantia da segurança no método dos estados limites é traduzida pela equação de conformidade, para cada seção da estrutura:
Onde: Sd - Solicitação de Projeto ou de cálculo ;
Rd - Resistência de Projeto;
gf – Coeficiente de majoração de cargas (ou ações),
g m – Coeficiente de redução de resistência interna

## Slide 41: COEFICIENTE gf

## Slide 42: FATORES DE COMBINAÇÃO ψ

## Slide 43: COEFICIENTE gm

## Slide 44: PROBLEMA 1
1.11 – PROBLEMAS A RESOLVER
  Problema 1

## Slide 45: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 46: PROBLEMAS PROPOSTOS
1.12 PROBLEMAS PROPOSTOS

## Slide 47: Estrutura Metálica
Peças Tracionadas
Capítulo 02

## Slide 48: PEÇA TRACIONADA
2.1 TIPOS CONSTRUTIVOS
  Denominam-se peças tracionadas as peças sujeitas a solicitações de tração axial, ou tração simples

## Slide 49: ELEMENTOS TRACIONADOS
  As peças tracionadas são empregadas nas estruturas, sob diversas formas:
  tirantes ou pendurais;
  contraventamentos de torres (estais):
  travejamentos de vigas ou colunas, geralmente com dois tirantes em forma de X;

## Slide 50: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 51: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 52: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 53: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 54: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 55: ELEMENTOS TRACIONADOS

## Slide 56
  As ligações das extremidades das peças tracionadas com outras partes da estrutura podem ser feitas por diversos meios, a saber:
  soldagem;
  conectares aplicados em furos;
  rosca e porca

## Slide 57: SOLDAGEM

## Slide 58: CONECTOR APLICADO EM FURO

## Slide 59: CHAPA GUSSET

## Slide 60: CHAPA GUSSET

## Slide 61: CHAPA GUSSET
F

## Slide 62: ESCOAMENTO DA SEÇÃO BRUTA
2.2-CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO
a) ESCOAMENTO DA SEÇÃO BRUTA
O valor de cálculo da força normal resistente (NRd) é:
Onde: Ag – Área bruta da seção transversal
fy - tensão de escoamento
a1 – coeficiente de majoração = 1,10

## Slide 63: ESCOAMENTO DA SEÇÃO LIQUIDA
b) ESCOAMENTO DA SEÇÃO LIQUIDA
O valor de cálculo da força normal resistente (NRd) é:
Onde:
Ae = Ct An - área líquida efetiva
Ct ≤ 1,0 - coeficiente de redução da área líquida efetiva
γa2 = 1,35

## Slide 64: PEÇAS C/ EXTREMIDADE ROSQUEADA
Peças com Extremidades Rosqueadas

## Slide 65: TIPO DE PERFIL TRACIONADOS
Tipo de perfil comum utilizados em barras tracionadas.

## Slide 66: LIMITE DE ESBELTEZ - TRAÇÃO
Limitações de Esbeltez das Peças Tracionadas
Denomina-se índice de esbeltez de uma haste a relação entre seu comprimento l entre pontos de apoio lateral e o raio de giração mínimo imín da seção transversal.

## Slide 67: LIMITE DE ESBELTEZ - TRAÇÃO
O índice de esbeltez não tem importância fundamental, uma vez que o esforço de tração tende a retificar a haste.
As normas fixam limites superiores do índice de esbeltez de peças tracionadas com a finalidade de reduzir efeitos vibratórios provocados por impactos, ventos etc.

## Slide 68: FUROS DE CONECTORES
Diâmetros dos Furos de Conectores
No caso de furos-padrão o diâmetro total é igual ao diâmetro nominal do conector (d) acrescido de 3,5 mm, sendo 2 mm correspondentes ao dano por puncionamento e 1 ,5 mm à folga do furo em relação ao diâmetro do conector

## Slide 69: FUROS DE CONECTORES
    Onde : dt = diâmetro total
    d= diâmetro nominal do conector
    +
    =

## Slide 70: ÁREA LIQUIDA (An)
Área da Seção Transversal Líquida de Peças Tracionadas com Furos (An)
Numa barra com furos a área líquida (An) é obtida subtraindo-se da área bruta (Ag) as áreas dos furos contidos em uma seção reta da peça.

## Slide 71: ÁREA LIQUIDA (An)

## Slide 72: ÁREA LIQUIDA (An) - EQUAÇÃO
A área líquida An, de barras com furos pode ser representada pela equação
.
adotando-se o menor valor obtido nos diversos percursos pesquisados.

## Slide 73: ÁREA LIQUIDA EFETIVA (An,ef)
Área da Seção Transversal
Líquida Efetiva (An,ef)
Utilizado quando a ligação não é feita por todos os segmentos de um perfil.

## Slide 74: ÁREA LIQUIDA EFETIVA (An,ef)
A transferência dos esforços se dá através de somente uma aba de cada cantoneira.

## Slide 75: FATOR REDUTOR (Ct) - CONECTOR
Fator redutor (Ct) nos perfis de seção aberta
Onde l é o comprimento da ligação, igual ao comprimento do cordão de solda em ligações soldadas, e em ligações parafusadas é igual à distância entre o primeiro e o último parafusos na direção da força.

## Slide 76: FATOR REDUTOR (Ct) – SOLDA
Fator redutor (Ct)
Para peças tracionadas ligadas apenas por soldas transversais (Fig. 2.7a).
onde Ac, é a área do segmento ligado.

## Slide 77: FATOR REDUTOR (Ct) – SOLDA
Fator redutor (Ct)
Caso de chapas planas ligadas apenas por soldas longitudinais (Ct, depende
da relação entre o comprimento lw das soldas e da largura b da chapa.

## Slide 78: CISALHAMENTO DE BLOCO
Cisalhamento de Bloco
No caso de perfis de chapas finas tracionados e ligados por conectores, além da ruptura da seção líquida o colapso por rasgamento ao longo de uma linha de conectores pode ser determinante no dimensionamento. Nesse tipo de colapso, denominado cisalhamento de bloco.

## Slide 79: CISALHAMENTO DE BLOCO - EQUAÇÃO
Cisalhamento de Bloco
Dessa forma, a resistência é calculada com a seguinte expressão (AISC/2005; NBR 8800):

## Slide 80: PROBLEMA 1
2.3 – PROBLEMAS A RESOLVER
  Problema 1
Tabela A3.2

## Slide 81: PROBLEMA 2
  Problema 2
Tabela A3.2

## Slide 82: PROBLEMA 3
  Problema 3

## Slide 83: PROBLEMA 4
  Problema 4

## Slide 84: PROBLEMA 4

## Slide 85: PROBLEMA 5
  Problema 5
Tabela A5.1

## Slide 86: PROBLEMA 6
  Problema 6
Tabela A6.6

## Slide 87: PROBLEMA 7
  Problema 7
Tabela A6.3

## Slide 88: PROBLEMA 7
  Problema 7
Tabela A6.3

## Slide 89: PROBLEMA 8
  Problema 8

## Slide 90: PROBLEMA 9
  Problema 9

## Slide 91: PROBLEMAS PROPOSTOS
2.4 PROBLEMAS PROPOSTOS

## Slide 92: Estrutura Metálica
Ligações com conectores
Capítulo 03

## Slide 93: CONECTORES
3.1 TIPOS DE CONECTORES E DE LIGAÇÕES
  O conector é um meio de união que trabalha através de furos feitos nas chapas.
  tipos de conectares: rebites, parafusos comuns e parafusos de alta resistência.

## Slide 94: REBITES
  Rebites - são conectares instalados a quente, o produto final apresentando duas cabeças.

## Slide 95: PARAFUSO COMUM
  Parafuso comum - Eles têm numa extremidade uma cabeça quadrada ou sextavada e na outra uma rosca com porca

## Slide 96: PARAFUSO COMUM
  Os parafusos comuns são instalados com aperto, que mobiliza atrito entre as chapas. Entretanto, o aperto nas chapas é muito variável, não se podendo garantir um valor mínimo.

## Slide 97: PARAFUSO ALTA RESISTÊNCIA
  Os parafusos de alta resistência, eles podem ser instalados com esforços de tração mínimos garantidos.

## Slide 98: PARAFUSO - CORTE SIMPLES E DUPLO

## Slide 99: FUROS
3.2 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS
O furo-padrão para parafusos comuns deverá ter uma folga de 1,5 mm em relação ao diâmetro nominal do parafuso.

## Slide 100: FUROS - EQUAÇÃO
  Como o corte do furo por punção danifica uma parte do material da chapa, considera-se, para efeito de cálculo da seção líquida da chapa furada, um diâmetro fictício igual ao diâmetro do furo (d') acrescido de 2 mm

## Slide 101: FUROS - ESPAÇAMENTO
  Espaçamentos Mínimos Construtivos para Furos do Tipo Padrão

## Slide 102: FUROS - ESPAÇAMENTO
  Espaçamentos Máximos

## Slide 103: FUROS - ESPAÇAMENTO
  Espaçamento Padronizado

## Slide 104: PROPRIEDADE MEC. CONECTORES
3.3 DIMENSIONAMENTO DOS CONECTORES E DOS ELEMENTOS DA LIGAÇÃO

## Slide 105: RUPTURAS LIGAÇÕES
  Tipos de Rupturas em Ligações com Conectares

## Slide 106: DIMENSINAMENTO A CORTE
  Dimensionamento a Corte dos Conectares
    A resistência de projeto de conectares a corte é dada por:

## Slide 107: PARAFUSOS – EQUAÇÃO CORTE
  Parafusos em Geral e Barras Rosqueadas
  Parafusos de Alta Resistência (A325, A490), com Rosca Fora do Plano de Corte

## Slide 108: DIMENSIONAMENTO CHAPA - EQUAÇÃO
  Dimensionamento a Rasgamento e Pressão de Apoio da Chapa: menor entre:
    Pressão de apoio
    Rasgamento
    quando a < 2d
    quando a > 2d

## Slide 109: DIMENSIONAMENTO CHAPA

## Slide 110: DIMENSIONAMENTO – TRAÇÃO CONECTOR
  Dimensionamento a tração dos conectores:
    Parafusos e Barras Rosqueadas

## Slide 111: DIMENSIONAMENTO – TRAÇÃO E CORTE
  Dimensionamento a Tração e Corte Simultâneos - Fórmulas de Interação

## Slide 112: DESLIZAMENTO – LIGAÇÃO - EQUAÇÃO
  Resistência ao Deslizamento em Ligações por Atrito
Tabela A5.2

## Slide 113: RESISTENCIA CHAPA
  Resistência das Chapas e Elementos de Ligação

## Slide 114: RESISTENCIA CHAPA

## Slide 115: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES
  Ligação Axial por Corte

## Slide 116: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES
  Ligação Excêntrica por Corte

## Slide 117: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES
  Ligação a Tração

## Slide 118: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES

## Slide 119: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES
  Ligação com Conectores – (Parafusos de alta resistência)

## Slide 120: DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE CONECTORES

## Slide 121: PROBLEMA 1
3.5 – PROBLEMAS A RESOLVER
  Problema 1

## Slide 122: PROBLEMA 1

## Slide 123: PROBLEMA 1

## Slide 124: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 125: PROBLEMA 2

## Slide 126: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 127: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 128: PROBLEMA 3
  Problema 3

## Slide 129: PROBLEMA 3
  Problema 3

## Slide 130: PROBLEMA 3
  Problema 3

## Slide 131: PROBLEMA 3
  Problema 3

## Slide 132: PROBLEMA 4
  Problema 4
Tabela A5.2

## Slide 133: PROBLEMA PROPOSTO
3.6 PROBLEMAS PROPOSTOS

## Slide 134: Estrutura Metálica
Ligações com Solda
Capítulo 04

## Slide 135: SOLDA
Definição.
  A solda é um tipo de união por coalescência do material, obtida por fusão das partes adjacentes.

## Slide 136: SOLDA
A energia necessária para provocar a fusão pode ser de três origem:
Elétrica (+ utilizada)
Química
Óptica
Mecânica

## Slide 137: SOLDA
O material soldado deve ser isolado na atmosfera, os mais utilizados são:
Eletrodo manual revestido (+utilizada)
Arco submerso em material granular
Arco elétrico com proteção gasosa (MIG/MAG)

## Slide 138: SOLDA
A solda de eletrodo manual revestido é a mais utilizada na indústria.
  em instalações industriais pesadas e
  em serviços de campo.

## Slide 139: SOLDA
4.1 TIPOS
  (a) Eletrodo manual revestido

## Slide 140: SOLDA
  (b) Solda de arco submerso

## Slide 141: SOLDA
  (c) Solda MIG/MAG

## Slide 142: ELETROLDO - fw
  Tipos de Eletrodo

## Slide 143: ELETROLDO - fw
  Tipos de Eletrodo - Exemplo

## Slide 144: ELETROLDO - fw
  Soldabilidade dos aços

## Slide 145: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA
  Classificação de Soldas de Eletrodo Quanto à posição do Material de Solda em Relação ao Material-base

## Slide 146: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA

## Slide 147: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA

## Slide 148: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA

## Slide 149: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA
  Tipos de solda com entalhe

## Slide 150: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA
  Tipos de solda com entalhe

## Slide 151: POSIÇÃO DO MATERIAL DE SOLDA
  Tipos de solda com entalhe

## Slide 152: POSIÇÃO RELATIVA
  Classificação Quanto à Posição Relativa das Peças Soldadas

## Slide 153: POSIÇÃO DE SOLDAGEM
  Posição de soldagem

## Slide 154: SIMBOLOGIA DE SOLDA
  Simbologia de Solda

## Slide 155: SIMBOLOGIA DE SOLDA
  Simbologia de Solda

## Slide 156: SOLDA DE ENTALHE
  Solda de Entalhe

## Slide 157: SOLDA DE ENTALHE

## Slide 158: PENETRAÇÃO PARCIAL – TABELA 4.1
  Dimensão mínima

## Slide 159: SOLDA FILETE
  Solda filete

## Slide 160: SOLDA FILETE
  Garganta da solda

## Slide 161: SOLDA FILETE – TABELA 4.2
  Dimensões mínimas

## Slide 162: SOLDA FILETE – DIM. MÁXIMA
  Dimensões máximas

## Slide 163: SOLDA ENTALHE – DIMENSIONAMENTO
  Penetração total
  Dimensionamento – Solda Entalhe

## Slide 164: SOLDA ENTALHE – DIMENSIONAMENTO
  Penetração parcial sujeitas a tensões de compressão ou tração.
    Metal base
    Metal solda

## Slide 165: SOLDA FILETE – DIMENSIONAMENTO
  Dimensionamento – Solda Filete

## Slide 166: PROBLEMA 1
4.6 – PROBLEMAS A RESOLVER
  Problema 1

## Slide 167: PROBLEMA 1
4.6 – PROBLEMAS A RESOLVER
  Problema 1

## Slide 168: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 169: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 170: PROBLEMA 2
  Problema 2

## Slide 171: PROBLEMA PROPOSTO
4.7 PROBLEMAS PROPOSTOS

## Slide 172: Estrutura Metálica
Peças Comprimidas
Capítulo 05

## Slide 173: INTRODUÇÃO PEÇA COMPRIMIDA
5.1 INTRODUÇÃO
Denomina-se coluna uma peça vertical sujeita à compressão centrada.
Peças comprimidas axialmente são encontradas em componentes de treliças, sistemas de travejamento e em pilares de sistemas contraventados de edifícios com ligações rotuladas.

## Slide 174: TIPOS DE COLUNAS
  Colunas de seção simples e múltipla

## Slide 175: INTRODUÇÃO PEÇA COMPRIMIDA
5.2 FLAMBAGEM POR FLEXÃO

## Slide 176: Indice Esbeltez Reduzido (lo)
  Índice de esbeltez reduzido lo

## Slide 177: COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM (KL)
5.3 COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM

## Slide 178: COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM (KL)
5.3 COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM

## Slide 179: COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM (KL)
5.3 COMPRIMENTO DE FLAMBAGEM

## Slide 180: DIMENSIONAMENTO - COMPRESSÃO
5.4 CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO DE HASTES EM COMPRESSÃO SIMPLES
  Tensão Nominal Resistente fc

## Slide 181: DIMENSIONAMENTO - COMPRESSÃO
Valores Limites do Coeficiente de Esbeltez
As normas fixam limites superiores do coeficiente de esbeltez (KL /i) com a finalidade de evitar a grande flexibilidade de peças excessivamente esbeltas.
Os limites geralmente adotados são:

## Slide 182: GRÁFICO – COMPRESSÃO - c
  Tensão Nominal Resistente fc

## Slide 183: FLABAGEM LOCAL
  5.5 FLABAGEM LOCAL - Denomina-se flambagem local a flambagem das placas componentes de um perfil comprimido.

## Slide 184: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.1

## Slide 185: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.1

## Slide 186: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.2
  Esforço Resistente de Hastes com Efeito de Flambagem Local

## Slide 187: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.2
  Seções com Placas Enrijecidas

## Slide 188: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.2
  Seções com Placas Não Enrijecidas

## Slide 189: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.2
  Esforço Resistente de Hastes com Efeito de Flambagem Local

## Slide 190: FLABAGEM LOCAL – TABELA 5.2
  Esforço Resistente de Hastes com Efeito de Flambagem Local

## Slide 191
Esforço resistente de cálculo

## Slide 192: PROBLEMA 1
5.8 PROBLEMAS
  PROBLEMA 1

## Slide 193: PROBLEMA 2
  PROBLEMA 2

## Slide 194: PROBLEMA 4
  PROBLEMA 4

## Slide 195: PROBLEMA 5
  PROBLEMA 5