Memorial de Cálculo

Estruturas de Concreto

íNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	MATERIAIS E SOBRECARGAS	3

2.1. Materiais	3

2.2. Carregamentos	3

3.	PROJETO ARQUITETÔNICO	4

4.	projeto estrutural	4

5.	NORMAS e  SOFTWARE	6

5.1. Normas	6

5.2. Software	6

6.	Modelo 3d e esquema das formas	7

7.	Vigas da cobertura	8

8.	Lajes da cobertura	8

9.	Vigas do 2º Pavimento	8

10.	Lajes do 2º Pavimento	8

11.	Vigas do 1º Pavimento	8

12.	Lajes do 1º Pavimento	8

13.	Vigas DA FUNDAÇÕES	8

14.	pilares	8

15.	planta de carga	8

16.	Cálculo da quantidade de estacas por bloco	8

17.	blocos	8

# INTRODUÇÃO

Este memorial contempla o cálculo e a verificação das estruturas de concreto armado utilizadas no empreendimento xxxxxxxxxxxxxx.

OBS. Devido a limitação do software TQS, versão universitária, nosso modelo foi simplificado da seguinte maneira:  (descrever simplificação, caso tenho sido necessário)

# MATERIAIS E SOBRECARGAS

## Materiais

Concreto estrutural: fck ( 25 MPa

Concreto magro: fck ( 10 MPa

Aço CA50: fyk ( 500 MPa

Aço CA60: fyk ( 600 MPa

Relação Água/Cimento: a/c ( 0,50

Cobrimento das armaduras:		C.A.: 2,5 cm (lajes)

C.A.: 3,0 cm (todas as estruturas, exceto lajes)

Classe de agressividade ambiental conforme NBR6118/03 ( Classe III

## Carregamentos

Na tabela abaixo encontram-se listados os carregamentos atuantes em cada um dos pavimentos da edificação.

| Pavimento | Carregamento Permanente (tf/m²) | Carregamento Acidental (tf/m²) |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | 0,10 | 0,15 |
| Terceiro Pavimento | 0,10 | 0,15 |
| Segundo Pavimento | 0,10 | 0,15 |
| Primeiro Pavimento | 0,10 | 0,15 |

# PROJETO ARQUITETÔNICO

Na tabela abaixo encontram-se disponíveis a relação de todos os desenhos arquitetônicos produzidos para este trabalho de conclusão de curso.

| Nome do arquivo digital | Descrição do desenho |
| --- | --- |
| Grupo 01 - Arquitetura - Folha 01.pdf | Galpão Comercial - Pavimento Térreo - Planta |
| Grupo 01 - Arquitetura - Folha 02.pdf | Galpão Comercial - Pavimento Superior- Planta |
| Grupo 01 - Arquitetura - Folha 03.pdf | Galpão Comercial - Implantação |
| Os arquivos digitais encontram-se disponível no CD entregue na biblioteca da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. |

# projeto estrutural

Na tabela abaixo encontram-se disponíveis a relação de todos os desenhos estruturais produzidos para este trabalho de conclusão de curso.

| Nome do arquivo digital | Descrição do desenho |
| --- | --- |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 01.pdf | Galpão Comercial - Formas - Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 02.pdf | Galpão Comercial - Formas - Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 03.pdf | Galpão Comercial - Formas - Segundo Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 04.pdf | Galpão Comercial - Formas - Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 05.pdf | Galpão Comercial - Formas - Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 06.pdf | Galpão Comercial - Armação - Blocos de Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 07.pdf | Galpão Comercial - Armação - Blocos de Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 08.pdf | Galpão Comercial - Armação - Blocos de Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 09.pdf | Galpão Comercial - Armação - Armação dos Pilares |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 10.pdf | Galpão Comercial - Armação - Armação dos Pilares |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 11.pdf | Galpão Comercial - Armação - Armação dos Pilares |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 12.pdf | Galpão Comercial - Armação - Armação dos Pilares |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 13.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 14.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 15.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Fundação |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 16.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 17.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 18.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 19.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Segundo Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 20.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Segundo Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 21.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do SegundoPavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 22.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 23.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 24.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 25.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 26.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 27.pdf | Galpão Comercial - Armação - Vigas da Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 28.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 29.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 30.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Primeiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 31.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Segundo Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 32.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Segundo Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 33.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do SegundoPavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 34.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 35.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 36.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes do Terceiro Pavimento |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 37.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes da Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 38.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes da Cobertura |
| Grupo 01 - Estrutural - Folha 39.pdf | Galpão Comercial - Armação - Lajes da Cobertura |
| Os arquivos digitais encontram-se disponível no CD entregue na biblioteca da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. |

# NORMAS e  SOFTWARE

Os projetos de estrutura de concreto deverão atender também às seguintes Normas, práticas complementares e bibliografias:

## Normas

NBR-6118/03 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

NBR-6120/80 – Cargas para o cálculo de estruturas de edifícios - Procedimento;

NBR-6122/96 – Projeto e Execução de Fundações;

NBR-6123/88 – Forças devidas ao vento em edificações.

NBR-7480/96 – Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado.

## Software

Ftool – Two Dimensional Frame Analysis Tool – Versão 2.11

TQS – Software de Análise estrutural – Versão 11 (Universitária)

# Modelo 3d e esquema das formas

A seguir será apresentado o modelo 3D de toda a ampliação do TPS.

Figura 1 – Modelo 3D da Edificação

Figura 2 – Vista Frontal 3D da Edificação

Figura 3 – Formas 3D da Fundação

# Vigas da cobertura

# Lajes da cobertura

# Vigas do 2º Pavimento

# Lajes do 2º Pavimento

# Vigas do 1º Pavimento

# Lajes do 1º Pavimento

# Vigas DA FUNDAÇÕES

# pilares

# planta de carga

# Cálculo da quantidade de estacas por bloco

# blocos